## Slide 1: 基于单片机的电子 密码锁设计
导 师:曾鹤琼
答辩人:李栋梁
专 业:电子信息工程

## Slide 2
1
2
3
4
引言
总体概述
3
4
5
总体方案设计
主要的设计实施过程
结论
目录

## Slide 3
1.引言
在日常的生活和工作中, 住宅与部门的安全防范、单位的文件档案、财务报表以及一些个人资料的保存多以加锁的办法来解决。若使用传统的机械式钥匙开锁，人们常需携带多把钥匙, 使用极不方便, 且钥匙丢失后安全性即大打折扣。随着科学技术的不断发展，人们对日常生活中的安全保险器件的要求越来越高。为满足人们对锁的使用要求，增加其安全性，用密码代替钥匙的密码锁应运而生。密码锁具有安全性高、成本低、功耗低、易操作等优点。
随着人们对安全的重视和科技的发展，许多电子智能锁（指纹识别、IC卡辨认）已在国内外相继面世。但是这些产品的特点是针对特定的指纹和有效卡，只能适用于保密要求的箱、柜、门等。而且指纹识识别器若在公共场所使用存在容易机械损坏，IC卡还存在容易丢失、损坏等特点。加上其成本较高，一定程度上限制了这类产品的普及和推广。鉴于目前的技术水平与市场的接收程度，电子密码锁是这类电子防盗产品的主流。

## Slide 4
2.总体概述
基于以上思路，本次设计使用ATMEL公司的AT89C51实现一基于单片机的智能电子密码锁的设计，其主要具有如下功能：
1、设置6位密码，密码通过键盘输入，若密码正确，则将锁打开。
2、密码可以由用户自己修改设定（只支持6位密码），初始密码输入成功后才能修改密码。修改密码之前必须再次输入密码，在输入新密码时候需要二次确认，以防止误操作。
３、报警功能。密码输入错误1602LCD会出现错误提示，LED发光二极管提示，蜂鸣器连续响三次。密码输入正确时，同样显示。
4、密码防掉电消失功能。（24C02）

## Slide 5
3.总体设计方案
3.1设计思路
电子密码锁的设计主要由三部分组成：4×4矩阵键盘接口电路、输出LCD1602显示电路。24C02密码保存防掉电数据消失功能，另外系统还有LED提示灯，报警蜂鸣器等。设计原理框图如下：
AT89C51
键盘输入
复位电路
密码存储电路
晶振电路
电源输入
显示电路
报警电路
开锁电路

## Slide 6
3.2关键问题
密码锁设计的关键问题是实现密码的输入、清除、更改、开锁等功能：
1、密码输入功能：首先必须选择登陆模式：数字1键以普通用户进入，数字2键高级用户进入。输入密码时在1602LCD上显示“*”每输入一个数字，LCD上向右移一格，同时“*”加一个。至到输入6个“*”为此，若一次性输入大于6个密码，则只保留前6位密码，按“确定”生效。若按“取消”键可以减一位密码，密码清除功能，防止误输。
2、密码更改功能：将输入的值作为新的密码。（程序的初始密码是6个0 ）
3、当密码输入成功后，或者密码修改成功后，LCD上有提示成功字符，同时LED闪烁提示，蜂鸣器开始奏乐《两只老虎》，所有提示完成后，返回到初始状态。

## Slide 7
3.3总体方框图
等待用户选择级别
用户１进入
用户2进入
键盘输入密码验证
键盘输入密码验证
Y
N
LCD，LED，BUT显示正解的信息清除密码返回
LCD，LED，BUT显示正解的信息，奏乐
结束返回
输入修改密码两次密码比较成功了吗？
N
Y
Y
Y
LCD，LED,显示正解，蜂鸣器奏乐

## Slide 8
4.主要的设计实施过程
1、选用ATMEL公司的单片机AT89C51，以及选购其他电子元器件。
2、使用PROTEUS软件设计硬件电路原理图，
3、使用Keil uVision3软件编写单片机的C语言程序、仿真、软件调试。
4、使用PROTEUS软件进行模拟软、硬件调试。
5、程序优化，扩展功能设计，最后，联合软、硬件调试电路板。完成本次结业设计。

## Slide 9
硬件仿真图
4*4键盘
AT89C51
LCD1602
10K排阻
24C02
74LS00

## Slide 10
5.结论
所设计的系统中包含了AT89C51、LCD1602、LED、EEPROM、蜂鸣器，输入部件（键盘）等部分，通过键盘输入信息功能在LCD，LED上显示，并做出相应指示作用。
在整个设计系统中充分掌握各模块电路的工作原理，对硬件电路进行设计，使用C语言编写全部的驱动程序。本系统用于智能数字密码锁、功耗小、显示直观。
由于个人在知识面和能力方面还有限，再加上条件的限制，智能数字密码锁的保安度等各项技术指标的提高、诸多功能的完善还需要进一步的研究和开发，此外在完成基本功能的基础上，还需要努力提高软件的效率、硬件系统的稳定性、进一步降低系统功耗等。

## Slide 11
谢谢大家！
结 束

## Slide 12
演绎精灵
海量精品PPT模板下载站
http://www.pptelf.com
http://www.yanyijingling.com
每一份PPT都在8页以上，要做就做精品！
QQ分享交流群1: 202145845
QQ分享交流群2: 422208004
微信公众号: 演绎精灵（pptelf）
精选PPT模板免费分享
扫一扫：关注我们
不定期赠送精品PPT模板