## Slide 1
讲课：董雪萍
原油储存工艺

## Slide 2: 油库概述
油库的作用和类型
油库的分级和分区
油品储运工艺流程

## Slide 3: 一、油库的作用和类型
1、油库的概念
油库是用来接收、储存和发放石油或石油产品的企业和单位。

## Slide 4: 油库的作用和类型
2、油库的作用
基地作用
油库是国家石油储备和供应的基地。
纽带作用
油库是协调原油生产、原油加工、成品油供应及运输的纽带。

## Slide 5
油井
油田原油库
炼厂原油库
炼油装置
炼厂成品油库
用户
油库的作用和类型

## Slide 6
3、油库的类型
根据油库的管理体制和业务性质划分
（1）独立油库 （2）企业附属油库
根据油库的主要储油方式划分
（1）地面油库 （2）隐蔽油库
（3）山洞油库 （4）水封石洞库
（5）地下盐岩库 （6）水下油库
油库的作用和类型

## Slide 7: 二、油库的分级和分区
1、油库的分级
等 级 | 总容量（m3）
一 级 二 级 三 级 四 级 | 大于等于50000 10000 ~ 小于50000 2500 ~ 小于10000 500 ~ 小于2500
注：油库总容量是指所有储罐公称容量与桶装油品设计存放量之和，不包括零位罐、高架罐、放空罐以及是油库自用油品储罐的容量。

## Slide 8: 3、油库的分区
序号 | 分 区 |  | 区内主要建筑物和构筑物
1 | 储油区 |  | 油罐、防火堤、油泵房、变配电间等
2 | 装 卸 区 | 铁路装卸区 | 铁路装卸油栈桥、油泵房、桶装仓库
 |  | 水路装卸区 | 装卸油码头、油泵房、灌油间、桶装仓库
 |  | 公路装卸区 | 高架罐、灌油间、汽车装卸油设备、桶装仓库等
3 | 辅助生产区 |  | 修洗桶间、消防泵房、消防车库、机修间、器材库、锅炉房、化验室、污水处理设备等
4 | 行政管理区 |  | 办公室、传达室、车库、宿舍、浴室、食堂等
油库的分级和分区

## Slide 10
库区平面布置举例
公路装卸
作业区
油罐区
行政管理区
铁路装卸作业区
桶装
作业
区
消防区
辅助

## Slide 11
3、油罐选用的一般原则
通常每种油品至少选两个罐
尽量选用容量较大的储罐
对于整个油库来说，选用储罐的规格应尽可能统一
油库容量的确定

## Slide 12: （二）储存天数法
式中：
Vs：油品的设计容量，m3；
G：油品的年周转量，t；
N：油品的储存天数；
ρ：油品储存温度下的密度，t/m3；
η：油罐的利用系数；
t ：油品的年操作天数。
油库容量的确定

## Slide 13
（三）统计预测法
每个月的月末剩余：Δvi=进油量-销售量
剩余累计：Vs=∑ Δvi
油库容量：V=Vs max-Vs min
即：油库在储存了最大销售量的同时，应
能储存最大进油量。
油库容量的确定

## Slide 14
油库
独立油库
企业附属油库
民用油库
军用油库
储备油库
中转油库
分配油库
储备油库
供应油库
野战油库
油田原油库
炼厂原油及成品油库
机场及港口油库
农机站油库
其它企业附属油库

## Slide 15: 油品储运工艺流程
1、概述
储油设施
装卸系统
管网
管网
管网
泵房

## Slide 16
2、油库工艺流程
所谓油库工艺流程设计，就是合理布置和规划油库经营油品的流向和可以完成的作业，包括油品的装卸、灌装、倒罐等。
油品储运工艺流程

## Slide 17
工艺流程设计基本原则
  满足生产要求
  操作方便，调度灵活
  节约投资
油品储运工艺流程

## Slide 18: 油品储运工艺流程
单管系统
双管系统
独立管道系统
一般，油库管网的布置以双管系统为主，以单管系统和独立管道系统为辅。

## Slide 19
油品分组
  分组原则
把性质相似、色泽相近的油品分为一组。
  分组目的
同一组内的油品可以共用一台泵、一
条管线进行输送。
油品储运工艺流程

## Slide 20: 油品的水路装卸作业
水路运输的特点
  载运量大
  能耗少、成本低
  投资少

## Slide 21
储油船
中国迄今为止建造的吨位最大、造价最高、技术最新的30万吨海上浮式生产储油船(FPSO) ，其船长323米、型宽63米，型深32.5米，从船底到烟囱的距离有71米。该船满载吃水20米，日加工19万桶合格原油，储油量为200万桶，用于中国渤海海域蓬莱19-3油田二期。
油品的水路装卸作业

## Slide 22: 桶装（整装）作业
油桶的灌装方法
  泵送灌装
  自流灌装
油桶的称量方法
  重量法
  容量法

## Slide 23: 本节结束